阻容法湿度仪 高温湿度仪

型号：MHY-112120

MHY-112120技术参数：

测量原理：阻容式

测量范围：0～40%VOL H20

显示分辨率：0.1%

测量精度：<±1.5%FS

重复性：<±1%

响应时间：T90<15S

使用温度：0～170℃

伴热类型：电伴热(可选)

伴热温度：50～150℃

采样方式：直插式

供电电源：AC220V±10%  50/60HZ、功耗<15VA

输出接口：4-20mA、RS232或RS485、报警

防 护 性：探杆为316F、 仪表盒防护等级为IP65

使用寿命：仪表>36个月、传感器>24个月（正常使用条件下）

探头长度：常规1米（插入长度可定制）

安装方式：插入式、DN65标准法兰

MHY-112120仪器特点：

一体化设计，安装方便，减少外部干扰对测量值的影响；

标配伴热功能，保证分析仪在低温高湿情况下的使用寿命；

原装进口传感器电容传感器，保证分析仪使用寿命；

探头采用特殊材料，使其耐腐蚀能力更强；

高防护等级的仪表外壳；

法兰式安装，使得安装简单方便；

高精度的温度自动补偿，消除环境温度的影响；

两级粉尘过滤设计，有效过滤粉尘；

操作简单、使用寿命长、易维护。

MHY-112120应用场合：

广泛应用于烟气在线连续监测系统CEMS中脱硫脱硝烟气湿度的测量，亦可应用于木材、建材、造纸、化工、制药、纤维、纺织、烟草、蔬菜、食品加工的湿度测控。

备注：若遇到低温高湿高粉尘环境，我公司将为您提供合理的烟气湿度解决方案。

订货须知（用户订货时请注明）

探杆长度（常规1米）

使用环境温度

背景气体组份