倾点的概念及主要性能

倾点是指油品在规定的试验条件下，被冷却的试样能够流动的最低温度;凝点指油品在规定的试验条件下，被冷却的试样油面不再移动时的最高温度，都以℃表示。

主要性能

倾点[1]或凝点偏高，油瓶的低温流动性就差。人们可以根据油品倾点的高低，考虑在低温条件下运输、储存、收发时应该采取的措施，也可以用来评估某些油口的低温使用性能。但评估多极内燃机油、车辆齿轮油的低温性能时，应以低温动力粘度、边界泵送温度、成沟点为主要参数。物理意义;倾点是反映油品低温流动性的好坏的参数之一，倾点越低，油品的低温流动性越好。

检测标准：GB/T3535-83,该标准与ISO 3016-1974等效

检测仪器：倾点、凝点检测器

检测方法：在规定的条件下将油品冷却到预定温度，将试管倾斜45°，经1min后液面不移动时的最高温度读既是倾点。